Перечень работ,

## ПРОВОДИМЫХ ПРИ КАЖДОМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ КОНДИЦИОНЕРОВ.

| Кондиционеры | 1.1. | Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1.2. | Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования. |
|  |  | 1.3. | Тестирование пульта управления. |
|  |  | 1.4. | Проверка работы кондиционера во всех режимах. |
|  |  | 1.5. | Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока. |
|  |  | 1.6. | Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока. |
|  |  | 1.7. | Чистка фильтров внутреннего блока. |
|  |  | 1.8. | Чистка теплообменника внутреннего блока. |
|  |  | 1.9. | Проверка исправности системы индикации режимов. |
|  |  | 1.10. | Проверка исправности дренажной системы. |
|  |  | 1.11. | Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутреннего блока. |
|  |  | 1.12. | Контроль температуры сухого воздуха на входе/выходе внутреннего блока. |
| 2 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 2.1. | Выполнение работ ежемесячного технического обслуживания. |
|  |  | 2.2. | Проверка состояния силовых и управляющих цепей. |
|  |  | 2.3. | Подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов. |
|  |  | 2.4. | Проверка наличия хладона в системе. |
|  |  | 2.5. | Замер пускового и рабочего токов компрессора |
|  |  | 2.6. | Диагностика работоспособности кондиционера по давлению и температуре. |
|  |  | 2.7. | Диагностика, устранение посторонних шумов. |
|  |  | 2.8. | Проверка работы привода выходных жалюзи внутреннего устройства. |
| 3 | ПОЛУГОДОВОЕ техническое обслуживание | 3.1. | Выполнение работ ежеквартального технического обслуживания. |
|  |  | 3.2. | Проверка исправности электрооборудования и автоматики конденсаторного блока. |
|  |  | 3.3. | Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов. |
|  |  | 3.4. | Проверка среднего давления всасывания. |
|  |  | 3.5. | Проверка работы "тэнов" подогрева масла в картере компрессора. |
|  |  | 3.6. | Сезонная перерегулировка режимов работы кондиционеров или сезонная консервация (расконсервация) оборудования. |
|  |  | 3.7. | Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов и устранение неисправностей. |
|  |  | 3.8 | Дезинфекция внутреннего блока специальным средством |
| 4 | ГОДОВОЕ техническое обслуживание | 4.1. | Выполнение работ полугодового технического обслуживания. |
|  |  | 4.2. | Мойка «Керхером» теплообменника внешнего блока |
|  |  | 4.3. | Проверка сопротивления изоляции электропроводки. |
|  |  | 4.4. | Дозаправка кондиционера фреоном по мере необходимости до 500гр |